## Slide 1
实验汇报
李励玮
物理系基地班 201711140236

## Slide 2
本学期已做实验依次是：
LabVIEW系列三个实验
超声波特性与超声探伤实验
声波谐振管综合实验
音叉受迫振动与共振实验

## Slide 3
超声探伤实验的反思与拓展
实验内容
反思
对该实验的拓展

## Slide 4
实验内容
超声纵波主要性能的表征及 Al 块缺陷深度的定位 （1） 观察直探头超声脉冲波型，测量超声频率； （2） 测量直探头延迟时间、 Al块中纵波声速； （3） 定位Al中不同缺陷的深度；
2. 超声横波主要性能及 Al 块缺陷的定位 （1） 测量斜探头超声频率； （2） 采用斜探头，利用工件的同心大小圆弧测量斜探头的延迟时间、横波声速； （3） 测量 Al 块对超声波的折射角；

## Slide 5
1.由于测量频率时，可见不同峰值之间的幅度和经过时间有一定差异，所以测得的n个周期经过的时间t有一定误差，测得的频率f有误差。
2.由于用光标测量时间差时，人眼界定的峰值和真实值存在一定误差，因此测得的时间数据不一定准确，相应求得的速度、时间延迟t等物理量也有误差。
3.测量折射角时由于只要难以精确确定斜探头恰到缺陷位置，因此测得的、存在误差。
误差分析

## Slide 6
实验中铝块的缺陷较为明显，所以较容易探测到缺陷。然而，如要求测出更为细微的缺陷，对我们的操作有什么别的具体要求呢？

## Slide 7
超声探伤处理器中：垂直线性、水平线性、入射面分辨率、各灵敏度下的信噪比，频带宽度，激励电压等。
超声探头中：类型（平探头或聚焦探头），频率（峰值频率和中心频率），晶片尺寸、震荡时间、频谱及带宽。
耦合剂层中：耦合剂种类、厚度。
被测材料中：材料厚度、晶体颗粒直径、材料种类
可能的影响因素

## Slide 8
对更为细微的缺陷的探测，为提高探测精度，我主要从声波频率、水层厚度两方面考虑探测条件。

## Slide 9
根据事实经验，超声波在材料中发现的最小缺陷约为其波长的一半。因此频率越高，发现小缺陷的能力越强。
例：
高纯铝材料中声波传播速度约为 6324 m/s，要想在高纯铝材料中测小于0.4mm大小的缺陷，应该选用10MHz以上的频率。
声波频率
声波频率，实验中可测得
声波在被测材料中的传播速度，实验中可测得
波长

## Slide 10
当时
当时
超声波衰减系数
吸收衰减系数
散射衰减系数
、、 常数
材料的各向异性
材料的晶粒直径
声波波长
可以看出，频率越高，超声波在材料中传播时的衰减越大，无法穿透并检测较厚的被测材料。

## Slide 11
水层厚度
超声波从探头发出，经过水层，有一定的衰减；达到样品表面时，由于声阻抗差异，形成了回波，造成大部分能量的损失。
例：
假设水层和被测材料高纯铝厚度均为25mm，由于声阻抗差异，到达材料中的能量仅为原来的27%，若有一深约12mm的缺陷，产生回波返回探头时，能量只有初始能量的约7.5%。
因此从能量损失的角度考虑，水层厚度应尽可能小。

## Slide 12
参考文献
[1]白永冰.利用水浸式超声探伤方法判定靶材用高纯铝内部缺陷[J].世界有色金属,2018(12):10-12.

## Slide 13
感谢聆听！